«ПОГОДЖЕНО»						«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова ПК __________Ю.В.Мухін  				Наказ №125 від  10 жовтня 2012 року

Директор НВК ___________А.Д.Вигівська

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №1.34
при виконанні учнями ручних робіт із тканиною, машинних і 
спецмашинних робіт у кабінет обслуговуючої праці

1.ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ
1.1 До робіт із тканиною допускаються учні, які пройшли інструктажі з охорони праці, про безпечні методи роботи. Ці знання періодично перевіряють, закріплюють 
1.2.Проведення інструктажу та перевірка знань з питань охорони праці здійснюється в межах
навчальної програми і оформляється відповідно у журналі
1.3.Виконання даної інструкції є обов'язковим для всіх осіб, які працюють у майстерні 1.4.Виконуйте лише ту ро6оту, яку доручив учитель 
1.5.Сумлінно дотримуйтесь правил особистої гігієни і санітарних норм на МІСЦІ праці.

2.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ
2.1.Одягніть спецодяг застебніть на всі ґудзики волосся сховайте під головний убір
2.2.Перевірте справність інструментів(ножиць, наперстків, голок, лінійок) та обладнання:
надійність кріплення, заземлюючого проводу електродвигуна та пускових пристроїв, відсут-ність оголених проводів та наявність захисних огороджень.
2.3.Працювати несправним, пошкодженим інструментом на несправному обладнанні забороняється.

3.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ
3.1 Увалено і чітко виконуйте вказівки вчителя. 
3.2.Піл час ручної роботи з тканиною:
- зберігайте голки і булавки у певному місці, не залишайте їх на столі. Забороняється брати голки, булавки у рот, користуватися іржавою, кривою голкою;
- зберігайте ножиці у певному місці. Кладіть їх зімкнутими вістрями від себе
3.3.Під час виконання машинних і спецмашинних робіт:
- заправлення ниток, зміна голки, регулювання натягу ниток, чищення га змащування рухомих частин машини проводити тільки при вимкненому електродвигуні, знявши ноги з пускової педалі;
- перед зшиванням переконайтесь у відсутності булавок, голок на лінії шва виробу, 
- стежте за розміщенням пук під час роботи щоб уникнути проколів пальців:
- не заправляйте пас на шків машини під час роботи електродвигуна
- не залишайте працюючу машину без догляду;
- при виявленні будь-яких несправностей у працюючій машині негайно вимкніть електродвигун і повідомте вчителя.
3.4.3абороняється:
- чистити, змащувати, регулювати машину, заправляти нитки під час роботи електродвигуна, 
- торкатися і нахилятися до рухомих обертових частин машини;
- працювати на несправному обладнанні;
- розкидати по майстерні поломані голки, порожні котушки, обрізки тканини.
3.5.Під час роботи з праскою:
- під час прасування стійте на гумовому килимку;
- вмикайте і вимикайте праску сухими руками;
- ставте праску на азбестову, мармурову або керамічну підставку;
— не залишайте ввімкнену в електромережу праску без нагляду;
— стежте за тим, щоб нижня, гаряча, частина праски не доторкалась до шнура, 
— стежте за нормальною роботою праски, про всі несправності повідомляйте вчителя

4.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ
4.1.Вимкніть пусковий пристрій машини.
4.2.Приберіть, заховайте робочі інструменти у відведене для них місце.
4.3.Праскувимикайте, тримаючись за штепсельну вилку.
4.5.Не виходьте з майстерні без дозволу вчителя

5.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ
5.1.При виявленні несправності обладнання, інструментів, а також пожежі, порушення норм безпеки, аваріїїабо травмуванні негайно повідомте про це вчителя. Не усувайте несправностей електромережі й електрообладнання самостійно.

УЗГОДЖЕНО

Відповідальний за організацію

охорони праці відділу освіти_______________ О.К.Парфенюк

Інструкцію отримав _____________________________