«ПОГОДЖЕНО»						«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова ПК __________Ю.В.Мухін  				Наказ №125 від  10 жовтня 2012 року

Директор НВК ___________А.Д.Вигівська

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №1.56

При експлуатації жарочних шаф

1. Загальні положення

1.1. До експлуатації електричних шаф допускаються особи, які пройшли спеціальний інструктаж на робочому місці.

1.2. Жарочна шафа повинна бути закріплена за працівником, якого навчено безпечним заходам роботи на ньому, який повинний слідкувати за правильною роботою на ньому та певним зберіганням.

1.3. Біля шафи чи в окремих місцях, повинні бути вивішені плакати, інструкції з охорони праці.

1.4. Рукава спецодягу повинні бути застебнені у кистей рук, волосся прибране під ковпак чи хустку, зав'язане так, щоб її кінці не звисали.

1.5. Не виконання дійсної інструкції  наказується накладанням дисциплінарного стягнення відповідно правилам внутрішнього розпорядку підприємства.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи перевірте санітарний стан шафи, стан поверхових тенів, усі облицовки  повинні бути надійно закріплені.

2.2. Запевніться візуально у наявності заземлення. Дверцята шафи повинні бути щільно зачинені.

1.6.	Оглянуть перемикачі тенів, встановити їх у положення “0” , перевірте наявність піддона.

1.7.	Перед експлуатацією жарочної шафи уважно ознайомтесь з елементами пульта управління, написами та знаками на панелях пульта управління.

- Вимоги безпеки під час роботи

1.8.	Слідкувати за роботою фазних індикаторів. Горить три червоних світофільтри.

1.9.	Шафу включити на 20-30 хв. до початку  його завантаження. Поворотом ручки терморегулятора встановити необхідну температуру  (50-400С) відповідно технологічному процесу.

1.10.	Перед вмиканням шафи погляньте та перевірте стан пружини дверцят. Відкриті дверцята повинні мати стійке горизонтальне положення, щільно зачинене прижиматися до корпусу шафи.

1.11.	Слідкуйте, щоб жир не проливався із листа в піддон шафи, пролитий жир займається та може викликати сильну пожежу.

1.12.	При переключенні на менший температурний режим роботи, тени відключити та після їх остигання без зусиль встановить новий температурний режим роботи.

1.13.	не залишайте шафу без нагляду.

- Вимоги безпеки після закінчення роботи

1.14.	Після закінчення роботи рукоятки перемикачів встановити на “0”.

1.15.	Після остигання тенів відчистити від пригорілої їжі внутрішню поверхню жарочної шафи.

1.16.	Протріть та відчистив пофарбовану поверхню жарочної шафи, хромовану поверхню протріть до блиску. Промийте піддон гарячим содовим розчином та просушить. Регламентне технічне обслуговання виконується слюсарями-механіками ремонтно-монтажних спеціалізованих підприємств згідно місячних та річний графіків.

- Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

1.17.	Вимикайте жарочну шафу та викличте механіка, спеціалізованого ремонтно-монтажного підприємства у наступних випадках:

-	не нагрівайте тени (при будь-якому положенні перемикача),

-	перемикач обертається дуже туго чи фіксується в визначеному положенні ,

-	не регулюється нагрів жарочної шафи та не загораються сигнальні лампочки.

УЗГОДЖЕНО

Відповідальний за організацію

охорони праці відділу освіти_______________ О.К.Парфенюк

Інструкцію отримав _____________________________